MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Conclusão do Ponto de Apoio em Saúde do Assentamento 25 de Novembro.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.

ENDEREÇO: Assentamento 25 de Novembro.

LOCAL: Capão Bonito do Sul-RS.

ÁREA TOTAL: 98,66 m²

1.0     Ponto de Apoio em Saúde:

1.1  Será feito um emboço de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, em pequenas áreas de paredes para complementar as áreas de emboço já existentes.

1.2 Será completado com cerâmicas, PEI IV, nas paredes dos vestiários, até o teto, e colocado cerâmica, PEI IV, no piso do alpendre, assentadas com argamassa colante e depois rejuntadas. A cor da cerâmica e do rejunte serão escolhidos pelo setor de engenharia da Prefeitura.

1.3/1.4 e 1.5 Os interruptores e tomadas serão de embutir, com placa na cor branco.

1.6/1.7 e 1.8 Os eletrodutos corrugados são para a instalação da luminária no alpendre. Os cabos de cobre flexíveis são para eventuais falta de fiação elétrica no Centro Administrativo, pois o mesmo já se encontra com a fiação existente.

1.9/1.10 e 1.11 As portas serão de madeira semi-ocas, espessura de 3,5 cm, com marcos, dobradiças, alizares e fechaduras, de 60, 80 e 90 cm por 2,10 m de altura, de acordo com a planta baixa.

1.12 As luminárias serão do tipo Spot, com 1 lâmpada compacta, de 15 W, na cor branco.

1.13 e 1.14 Os vidros lisos comuns e vidros martelados são de 4 mm, sendo alguns para colocação em janelas sem vidro e outros para repor os vidros quebrados ou trincados existentes.

1.15 O forro e beiral serão de PVC, espessura 10 mm,  na cor branco. O forro será colocado no alpendre, pois as demais repartições possuem laje de concreto como teto.

1.16 a 1.20 As pinturas serão em acrílico para paredes com reboco, em esmalte para esquadrias de ferro e de madeira. As superfícies deverão ser lixadas e limpadas antes das pinturas. As esquadrias de ferro terão uma demão de fundo anticorrosivo.

Obs: Depois do lixamento das superfícies e depois de uma demão de fundo anticorrosivo, ou seja, antes de iniciar a pintura, a empresa deverá solicitar a vistoria do setor de engenharia da Prefeitura, sendo que as esquadrias de ferro são existentes.

1.21 Quadro de distribuição de embutir, com tampa, para 6 disjuntores, na cor branco.

1.22 A cinta de amarração será feita em cima das paredes das repartições dos banheiros masculino e feminino. Será de concreto armado, 15 Mpa, com 4 ferros de 8 mm e estribo 5.0 mm a cada 20 cm.

1.23 Os assentos sanitários serão tipo convencional, com tampa, na cor branco.

1.24 Os chuveiros serão elétricos, de corpo plástico, tipo ducha, de 5.500 W.

1.25 e 1.26 Os disjuntores de 40 A serão para os chuveiros e os disjuntores de 25 A para as demais tomadas e luminárias.

1.27 As caixas de inspeção serão para a ligação entre o esgoto dos banheiros e a fossa séptica. Serão de tijolos maciços, 40 x 40 x 40 cm de dimensões internas, com fundo de concreto, espessura 10 cm e tampa de concreto armado, espessura 8 cm, 15 Mpa, malha 4.2 mm a cada 15 cm. As paredes internas serão revestidas com emboço no traço 1:2:8. A fossa, filtro e sumidouro ficam a encargo da Prefeitura Municipal.

1.28 Serão colocados registros, com canoplas cromadas, nas tubulação de água fria dos chuveiros.

1.29 Os vasos serão de louça na cor branco, com caixa acoplada, distribuídos de acordo com a planta baixa e o setor de engenharia.

1.30 Os lavatório serão de louça, cuba de 44 x 35,5 cm, com coluna, na cor branco, distribuídos de acordo com a planta baixa e o setor de engenharia.

1.31 As caixas sifonadas serão de PVC, de 150 x 150 x 50 mm, com junta elásticas, colocadas nos boxes dos chuveiros.

1.32 Será previsto uma verba para possíveis consertos de infiltrações de água nas paredes e no telhado da obra.

Capão Bonito do Sul, 26 de julho de 2018.